R2双向无线电话操作手册

第一章 操作使用

1.1 控制按键

R2的按键分布如图Fig 2.1

| 功能 |
| --- |
| 1 | 电源开关 |
| 2 | 高/低功率选择 |
| 3 | PTT (按讲) |
| 4 | 音量选择 |
| 5 | 静噪选择 |
| 6 | 上翻 |
| 7 | 下翻 |
| 8 | 扫描 |
| 9 | 双重/三重值守 |
| 10 | 选择优先/私密频道 |
| 11 | 背光开关及亮度选择 |

按住一些特定的按键将进入其他功能. 可以听

见“嘀”的两声指示，如果按住更长的时间，会听见

“嘀”的响三次（见下表）。

| Key | 按一次 | 按两次 | 按住响两声 | 按住响三声 | 按住开机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOL | 选择音量控制 |  |  |  | 选择其他频道组 |
| SQ | 选择静噪控制 |  |  |  | 启用/关闭第一按键音 |
|  | 标准模式下：频道选择 音量控制模式下：选择音量大小 静噪模式下：静噪控制 亮度控制模式下：亮度控制 |  |  |  |  |
| CAN | 内存扫描 | 从内存扫描中增加/删除频道 | 扫描所有频道 | 在扫描中允许/禁止频道 |  |
| D/W | 双重值守 |  | 三重值守 |  |  |
| 16 | 选择16频道 |  | 选择私密频道 | 设置私密频道 |  |
|  | 背光开关/亮度模式选择 |  |  |  |  |

开关机(1)

按键开机；按住2秒钟后设备关机。

Hi/Lo (2)

高/低发射功率选择，在近量程时选择低功率

发射，可以延长电池使用寿命。

VOL – 音量 (4)

SQ – 静噪 (5)

选择音量或静噪模式后，通过或键调整等

级。显示屏会显示VOL或SQ三秒钟，如果在此期

间没有按或键，将自动回复到频道选择界面。

/（6&7）

用于频道选择，如果激活音量，静噪或亮度控

制功能后，在3秒钟内按或键，将可进行各自

的等级调整。

SCAN –扫描模式(8)

在内存存储的频道之间进行扫描（显示屏将显

示MEM SCAN）。

选择频道后，按SCAN两次将增加该频道进内           a 图形条–

存扫描，或从中删除（显示屏显示ENT或DEL）。             打开电源           电源指示

显示图标说明所选的频道已经被加入内存扫描。             待机               电源指示

按住SCAN键直到听到“嘀嘀”响两声后，将进              发射               电源指示

入全频道扫描（显示屏显示SCAN）。                         音量模式           音量大小

按住SCAN键直到听到“嘀嘀嘀”响三声后，将禁            静噪模式           静噪等级

止或允许所选的频道扫描（显示屏显示INH或ENA）,          背光模式           背光等级

显示图标说明所选择的频道被禁止进行扫描。          b私密频道指示

c频道选择

D/W – 双重/三重值守(9)                               d 接收或发射指示

按D/W键在16频道和所选频道之间进行值守        e 高/低功率指示

（显示屏显示D/W）。                                 f 功能指示

按住D/W键直到听到“嘀嘀”响两声后，将进入三      g 所选频道已存储到内存

重值守–在16频道、所选频道和私密频道之间进行值      h禁止扫描所选频道

守（显示屏显示D/W）。                               I 扫描模式选择

16 –16频道/工作频道（10）

按16键选择16频道

按住16键直到听到“嘀嘀”响两声后，将选择私密频道（显示屏显示    ）。

按住16键直到听到“嘀嘀嘀”响三声后，将设置所选频道为私密频道。

–背光控制（11）

按    键打开或关闭背光。按或键可以调整背光等级（5个等级），以图形条形式显示。由于使用省电模式，如果20秒内没有使用按键，背光将自动关闭，按任意键（和    除外）将重新打开。

1.2选择频道组

按住VOL键开机，可以选择不同的频道组，设备默认频道组为INT。根据不同国家地区频道设置，可以选择USA、CAN、INT三个频道组。在显示屏“功能指示处”会显示所选的频道组指示(USA、CAN、INT)，设备关机后，会自动回复为INT频道组。

1.3启用/关闭按键音

按住SQ键开机将启用/关闭按键音。

1.4安装或拆除电池

R2配备两种电池：

R2日用电池   82-211 850mAh NiCad 电池

R2 GMDSS电池 82-210 锂电池（不可充电）

拆装电池步骤右如图所示。

注意：虽然电池拆下后将R2仍具备防水功

能，但是建议放置于干燥防潮处，电池应该

擦拭干净，以防触点短路，损伤电池。

拆装电池步骤

1.5充电器配置

R2标配12V不间断充电器，可以为整机充电，也可以单独给电池充电。工作电压为直流12.6V—15.5V。如果要使用交流电，必须另外购买专用变压器。不间断充电时间大约为12-16小时，也可以采用快速充电，时间在1.5小时以内。

注意：只有850mAh NiCad 电池可以充电，锂电池不能充电。

1.6镍镉电池充电

把镍镉电池或装有镍镉电池的R2插入充电器，即可进行充电。84-215可以进行全容量的慢充。84-216可以进行快速充电，并且在充满后自动关闭以保护电池。

1.7充电注意事项

- 镍镉电池无负载时，在使用前必须充电。

- 电池充满电后，如果长时间不使用，电量也会被消耗。

- 不要在高温度低于0℃或高于40℃时充电。

- 充电时应该关闭R2。

- 在充电前应该耗尽电池电量，

- 处理废电池时应小心谨慎，电池内部化学物会对环境造成危害。

- 电池不能暴露于明火下。

重要提示：锂电池（只能在GMDSS模式下使用）不能充电，不能试图以任何方式给锂电池充电。

1.8电池电量指示

除调节音量和静噪外，显示屏上的图形条为电池电量指示如

右图，图形指示条没有指示到终端时，不要给电池充电。图形指

示条为九格或十格，说明电池电量已满，如果为三或四格说明电

池电量即将耗尽。

当使用锂电池时，在发射状态下低电压指示会闪烁，并不是

反映电池电量，而是锂电池在带负载的情况下特有的电压差异。

1.9天线

天线单元（84-231）通过BNC头与R2连接，固定于设备顶端，便于拆装。

第二章 维护及简单故障排除

2.1 电池维护

新电池必须使用慢充完全的充放电几次，以便达到最大容量。

电池的寿命依赖于使用方式，设备的使用频率-例如电池电量在不间断发射期间损耗比接受大很多。另外，设备在高功率模式下，发射所消耗的能量处于比低功率时大的多。

电池存放时能量损耗周期，如下表：

| 电池 | 衰耗周期 |
| --- | --- |
|  | 25℃环境 | 45℃环境 |
| 850mAh镍镉电池 | 充电到50%以上 | 4-6个月 | 4周 |

2.2故障排除

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 无法开机 | 电池没电 | 重新充电 |
|  | 电池安装不当 | 按正确的方法重新安装电池 |
| 扫描或内存扫描锁定频道但是没有信号 | 频道噪声盖过扫描 | 增大静噪等级 |
|  |  | 从扫描中禁止该频道 |
| 无法进入双重值守 | 选择了优先频道（通常为16CH） | 选择工作频道 |
| 无法改变频道 | 正在执行双重值守（D/W） | 退出双重值守 |
| 无法得到一些频道的编号 | 一些频道是受限的或超出购买国的编程范围 | 向相关部门查询所处区域的许可频道 |
| 无法发射 | 扫描或D/W功能被激活 | 退出扫描或D/W功能 |
| 在5W时无法发射但1W时工作正常 | 电池电压太低 | 重新充电 |
|  | 一些频道限制只能低功率发射 | 向相关部门确认 |
| 发射信号不好 | 天线损坏 | 更换天线 |

2.3设备配件

84-231           84-211                84-210                       84-215

天线         850 mAh NiCad电池    锂电池（不可充电）     不间断慢充电器（标配）       220V 墙充